25. Thüringer Montgolfiade                         Wetterblatt

27. Deutsche Meisterschaft HL          gültig für 13.8. SA abend

Heldburg   2022

Sonnenuntergang  18:40 UTC

Wetterlage:  Zwischen einem Hochdruckgebiet über Nordeuropa und einem flachen Tief über Südfrankreich wird feuchtere Luft nach Heldburg geführt. Ein Höhentief über der Adria labilisiert die Troposphäre leicht.

Wolken, Wetter, Sicht:  4 bis 6 Achtel SC mit eingelagerten Cu/TCu in 8.000 FT AMSL, TOPS bei FL100 bis FL140, am Abend auflockernd und abflachend. Niederschlagsfrei. Sicht über 10 km.

Thermik:   mäßig , Ende  18:00  UTC

Inversion:  keine nennenswerte

Nullgradgrenze:  In  12.500 FT ASML

Besonderheiten:  Auch nach 18:00 UTC noch markante Böen um 10 KT möglich. Dabei hoher Böenspread.

Prognose für                                        18:00 UTC                        21:00 UTC

Bodentemperatur:                                 24 Grad                           18 Grad

Bodenwind   10 m GND :                  060/06-08G15KT                 050/04KT

QNH:                                                       1016 hpa                        1015 hpa

Höhenwind  2000 Fuß AMSL :            060/15  21 Grad                050/10    17 Grad

und Temp    3000 Fuß AMSL :            060/18   18 Grad                060/15    16 Grad

4000 Fuß AMSL :            060/15   16 Grad               070/10     15  Grad

- Fuß AMSL :            050/10   14 Grad                080/07    13 Grad

Aktuelle Daten von :  1550 UTC

Coburg 1486 ft:  07009KT 030V110 CAVOK 24/11 Q1017

Neuhaus 2789 ft:  050/07G16kt 45 km 5/8 SC 3900 FT 20/13°C

Aubstadt   997 ft:    040/09G15kt

Meiningen 1480 ft:  040/13G19KT 60 km 25/12°C

Wasserkuppe 2800 ft:  040/11G17kt 60 km 22/9 °C

Schmücke 3076 ft :   050/08G18KT 40 km 5/8 SC 4400 FT 20/12°C

Aktuelle Daten: Ceiling in Fuß GND. Die Zahl hinter dem Stationsnamen ist die Elevation der Station in Fuß. Die Elevation von Heldburg ist ca. 940 Fuß.

Windangaben: In Knoten. Der Bodenwind bezieht sich auf 10m über einer freien Fläche.

Bsp.: 300/10-15G15-20:   Wind aus 300 Grad mit 10 bis 15 Knoten im Mittel, Böen 15 bis 20 Knoten.

020/15                    Wind aus 020 Grad mit 15 Knoten im Mittel

erstellt von Jens Oehmichen um  16:15 UTC